ООО «Спецэнергоснаб-М»,  Москва, ул. 1-я Энтузиастов, д.4

Тел./факс: (495) 673-05-10, (495) 740-64-81, www.306.ru, ses05@yandex.ru

Прайс-лист

Действителен с 20 марта 2012 г.

Парогенераторы дизельные и газовые

| Параметр | Модификация котла |
| --- | --- |
|  | ПАР-0,15 | ПАР-0,3 | ПАР-0,5 | ПАР-0,7 |
| Производительность по пару, кг/час | 150 | 300 | 500 | 700 |
| Параметры пара: |  |
| Допустимое избыточное давление,МПа | 0,07 |
| Рабочее давление, МПа | 0,02-0,06 |
| Температура (с пароперегревателем) , оС | 150 |
| КПД, % | 90-92 |
| Выход на рабочий режим, не более,мин | 20 |
| Топливо | Природный газ низкого давления 20-360 мбар,дизельное топливо, керосин, сжиженный газ |
| Расход топлива |  |
| Жидкое топливо, max, кг/час | 10,5 | 21 | 30 | 49 |
| Природный газ, max, куб.м/час | 12,7 | 24,6 | 32,1 | 58,5 |
| Габаритные размеры (без горелки), мм |  |
| длина | 1650 | 1700 | 1900 | 2850 |
| ширина | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 |
| высота | 1400 | 1550 | 1850 | 1750 |
| Масса без воды, не более, кг | 800 | 900 | 2000 | 2000 |
| Цена, руб., вкл.НДС 18% (газовый) | 218 450,0 | 306 550,0 | 447 710,0 | 615 500,0 |
| Цена, руб.,вкл.НДС 18% (дизельный) | 202 920,0 | 255 720,0 | 392 940,0 | 568 000,0 |

Примечание:

- Парогенераторы вырабатывают сухой насыщенный пар

- Избыточное давление 0,7 ати

- При установке пароперегревателя (опционно) температура до 150 оС

Парогенераторы электрические

| Электродный электрический ПГ | ПЭ-15 | ПЭ-30 | ПЭ-50 | ПЭ-100 | ПЭ-150 | ПЭ-200 | ПЭ-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паропроизводительность, кг/ч | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Рабочее давление, МПа | 0,35 – 0,55 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 |
| Время разогрева до рабочего давления | 6 |
| Объем котла, л, не более | 25 |
| Габариты, Д х Ш х В, мм | 560 х 565 х 880 |
| Масса сухая, кг | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цена, вкл. НДС 18% (черный котел) | 42 500 | 50 500 | 56 500 | 67 700 | 77 500 | 93 500 | 95 500 |
| Цена, вкл. НДС 18% (нержав.котел) | 44 500 | 52 500 | 58 500 | 69 700 | 79 500 | 95 500 | 97 500 |
| Электрический электродный ПГ с регулируемой мощностью (ступенчатой) | ПЭ- 15/30 | ПЭ- 30/50 | ПЭ-50/100 | ПЭ-100/150 | ПЭ-100/200 | ПЭ-100/250 |
| Паропроизводительность, кг/ч | 15/30 | 30/50 | 50/100 | 100/150 | 100/200 | 100/250 |
| Рабочее давление, МПа | 0,35 – 0,55 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12/24 | 24/35 | 35/75 | 75/110 | 75/150 | 75/185 |
| Время разогрева до рабочего давления | 6 |
| Объем котла, л, не более | 25 |
| Габариты, Д х Ш х В, мм | 560 х 565 х 880 |
| Масса сухая, кг | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цена, вкл. НДС 18% (черный котел) | 56 600 | 63 100 | 75 600 | 86 500 | 104 000 | 106 700 |
| Цена, вкл. НДС 18% (нержав.котел) | 58 600 | 65 100 | 77 600 | 88 900 | 106 300 | 108 700 |
| Пароперегреватель электрический ТЭНовый | ПП-30 | ПП-50 | ПП-100 | ПП-150 | ПП-200 | ПП-250 |
| Паропроизводительность, кг/ч | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Рабочее давление, МПа | 0,35 – 0,55 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 | 7,5 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| Время разогрева до рабочего давления | 6 |
| Объем котла, л, не более | 25 |
| Габариты, Д х Ш х В, мм | 560 х 565 х 880 |
| Масса сухая, кг | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цена, вкл. НДС 18% (черный котел) | 46 300 | 50 700 | 55 100 | 60 600 | 66 100 | 68 300 |
| Цена, вкл. НДС 18% (нержав.котел) | 48 300 | 52 700 | 57 100 | 62 600 | 68 100 | 70 300 |
| Пароиспаритель Электродный электрический | ПИЭ-15 | ПИЭ-30 | ПИЭ-50 | ПИЭ-100 | ПИЭ-150 | ПИЭ-200 | ПИЭ-250 |
| Паропроизводительность, кг/ч | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Рабочее давление, МПа | 0,01-0,07 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 |
| Время разогрева до рабочего давления | 6 |
| Объем котла, л, не более | 25 |
| Габариты, Д х Ш х В, мм | 560 х 565 х 880 |
| Масса сухая, кг | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цена, вкл. НДС 18% (черный котел) | 38 600 | 47 500 | 53 500 | 64 800 | 76 300 | 92 500 | 94 500 |
| Цена, вкл. НДС 18% (нержав.котел) | 40 600 | 49 500 | 55 500 | 66 800 | 78 300 | 94 500 | 96 500 |
| Парогенератор электродный электрический с плавной регулировкой мощности | ПЭ-15 | ПЭ-30 | ПЭ-50 | ПЭ-100 | ПЭ-150 | ПЭ-200 | ПЭ-250 |
| Паропроизводительность, кг/ч | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Рабочее давление, МПа | 0,35-0,55 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 |
| Время разогрева до рабочего давления | 6 |
| Объем котла, л, не более | 25 |
| Габариты, Д х Ш х В, мм | 560 х 565 х 880 |
| Масса сухая, кг | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цена, вкл. НДС 18% (черный котел) | 52 500 | 60 500 | 66 500 | 78 000 | 87 500 | 103 500 | 105 500 |
| Цена, вкл. НДС 18% (нержав.котел) | 54 500 | 62 500 | 68 500 | 80 000 | 89 500 | 105 500 | 107 500 |